## Slide 1: 11 – Energilikningen 1
TPS200 – Fluidmekanikk 1: Innføring
03-03-2021 – Vegard Nilsen, Postdoktor

## Slide 2: Energilikningen 1 - Anvendelser
TPS200 – Fluidmekanikk 1: Innføring
Dato: 3-3-2022
Finne hvilken varme vi må tilføre for å drive en turbomaskin med effekt
Finne varmen som utvikles i en forbrenningsmotor
Finne hvilken effekt vi kan forvente av et vannkraftverk med fallhøyde ?
Bilder fra Creative Commons
Turbomaskin
Vannkraftverk

## Slide 3: Energilikningen er en formulering av termodynamikkens første lov for strømmende (åpne) systemer
Termodynamikkens første lov:
  Varme tilført kontrollvolumet (CV) minus arbeid utført av kontrollvolumet er lik akkumulering av energi i CV pluss energistrømmer inn i kontrollvolumet minus energistrømmer ut av kontrollvolumet minus friksjonstap
Bilder fra Creative Commons
CV
Energi inn
Energi
ut + tap
Energiakkumulering

## Slide 4: Energilikningen er en formulering av termodynamikkens første lov for strømmende (åpne) systemer
Termodynamikkens første lov/energibevaring:
  Varme tilført kontrollvolumet (CV) minus arbeid utført av kontrollvolumet er lik akkumulering av energi () i CV pluss energistrømmer inn i kontrollvolumet minus energistrømmer ut av kontrollvolumet minus friksjonstap
Bilder fra Creative Commons
CV
Energi inn
Energi
ut + tap
Energiakkumulering

## Slide 5: Energilikningen er en formulering av termodynamikkens første lov for strømmende (åpne) systemer
Termodynamikkens første lov/energibevaring:
Bilder fra Creative Commons
CV
Energi inn
Energi
ut + tap
Energiakkumulering
Arbeid utført av kontrollvolumet på omgivelsene per tidsenhet
Varmetransport per tidsenhet inn i kontrollvolumet
Endring i energi i kontrollvolumet per tidsenhet
Transport av energi med massestrøm ut av kontrollvolumet gjennom kontrollflatene
Likn. 7.6 (EFM)

## Slide 6: Energilikningen er en formulering av termodynamikkens første lov for strømmende (åpne) systemer
Termodynamikkens første lov/energibevaring:
Bilder fra Creative Commons
CV
Energi inn
Energi
ut + tap
Energiakkumulering
Arbeid
Varme
Energiakkumulering
Energifluks

## Slide 7: Energilikningen er en formulering av termodynamikkens første lov for strømmende (åpne) systemer
Bilder fra Creative Commons
CV
Energi inn
Energi
ut + tap
Energiakkumulering
Arbeid
Varme
Energiakkumulering
Energifluks
Energien e er en energi per masseenhet til det strømmende fluidiet
Kalles «spesifikk energi»
Vi har tre typer spesifikk energi. Hvilke?

## Slide 8: Energilikningen er en formulering av termodynamikkens første lov for strømmende (åpne) systemer
Bilder fra Creative Commons
CV
Energi inn
Energi
ut + tap
Energiakkumulering
Arbeid
Varme
Energiakkumulering
Energifluks
Spesifikk energien består av
– kinetisk energi
– potensiell energi (her: tyngde)
– indre energi (til molekylene, et mål på hvor mye molekylene vibrerer)
, der er entalpi, T temperatur
og R den ideele gasskonstanten
e kalles spesifikk energi (per masseenhet)

## Slide 9: Energilikningen er en formulering av termodynamikkens første lov for strømmende (åpne) systemer
CV
Energi inn
Energi
ut + tap
Energiakkumulering
Arbeid
Varme
Energiakkumulering
Energifluks
Spesifikk energien består av
– kinetisk energi
– potensiell energi (her: tyngde)
– indre energi (til molekylene, et mål på hvor mye molekylene vibrerer)
, der er entalpi («varme», p er trykk og egenvekter til fluidet)
e kalles spesifikk energi (per masseenhet)

## Slide 10: Energilikningen er en formulering av termodynamikkens første lov for strømmende (åpne) systemer
CV
Energi inn
Energi
ut + tap
Energiakkumulering
Arbeid
Varme
Energiakkumulering
Energifluks
Spesifikk energien består av
– kinetisk energi
– potensiell energi (her: tyngde)
– indre energi (til molekylene, et mål på hvor mye molekylene vibrerer)
, der er entalpi («varme», p er trykk og egenvekter til fluidet)
e kalles spesifikk energi (per masseenhet)
Innsatt i (den generelle) energilikningen:
Likn. 7.10 (EFM)

## Slide 11: Hvilken enhet har spesifikk energi ?
Bilder fra Creative Commons
CV
Energi inn
Energi
ut + tap
Energiakkumulering
Arbeid
Varme
Energiakkumulering
Energifluks
Spesifikk energien består av
– kinetisk energi
– potensiell energi (her: tyngde)
– indre energi (til molekylene, et mål på hvor mye molekylene vibrerer)
e kalles spesifikk energi (per masseenhet)
Innsatt i (den generelle) energilikningen:
Hva er enheten til ?

## Slide 12: Kontrollvolumet kan utføre ulike typer arbeid på omgivelsene
CV
Energi inn
Energi
ut + tap
Energiakkumulering
Pumpe/turbin
CV
Arbeid
Varme
Energiakkumulering
Energifluks
Arbeid utført av kontrollvolum på omgivelsene har tre bidrag
  Arbeid utført av trykkrefter,
  Arbeid utført av viskøse skjærkrefter,
  Arbeid utført av maskiner i strømningen (pumper/turbiner),
Altså:

## Slide 13: Kontrollvolumet kan utføre ulike typer arbeid på omgivelsene
CV
Energi inn
Energi
ut + tap
Energiakkumulering
Arbeid
Varme
Energiakkumulering
Energifluks
Arbeid utført av kontrollvolum på omgivelsene har tre bidrag:
trykkarbeid + viskøst arbeid + turbinarbeid

## Slide 14: Kontrollvolumet kan utføre ulike typer arbeid på omgivelsene
CV
Energi inn
Energi
ut + tap
Energiakkumulering
Arbeid
Varme
Energiakkumulering
Energifluks
Arbeid utført av kontrollvolum på omgivelsene har tre bidrag:
trykkarbeid + viskøst arbeid + turbinarbeid
Trykkarbeidet kan innlemmes i fluksleddet på høyre side, og indre energi kan skrives som :
Likn. 7.20 (EFM)

## Slide 15: Detaljer her...
Kombiner og få
Bruk transportteoremet (RTT) med termodynamikkens 1. lov (TD1)
Skriv energi som summen av indre energi, kinetisk energi og potensiell energi
Del opp arbeidet i TD1 i ulike typer arbeid
Finn et uttrykk for arbeidet til trykkreftene i kontrollflatene
Bruk 1 – 4 og ordne likningen
Anta stasjonær strømning + ett innløp og ett utløp
Anta og temperatur konstant over kontrollflaten
Definer korreksjonsfaktoren
Bruk og gjør en del algebra
Definer energihøyde for pumpe () og turbin ()
Innfør tapshøyden og vi er ferdige

## Slide 16: Fluksleddene kan skrives på en enklere måte
CV
Energi inn
Energi
ut + tap
Energiakkumulering
Den generelle energilikningen:
Forenkling av fluksleddet:

## Slide 17: Fluksleddene kan skrives på en enklere måte
CV
Energi inn
Energi
ut + tap
Energiakkumulering
Den generelle energilikningen:
Forenkling av fluksleddet:
Hvilke antakelser har vi gjort for å forenkle fluksleddet?

## Slide 18: Fluksleddene kan skrives på en enklere måte
CV
Energi inn
Energi
ut + tap
Energiakkumulering
Den generelle energilikningen:
Forenkling av fluksleddet:
Hvilke antakelser har vi gjort for å forenkle fluksleddet?
Konstant tetthet
Hastigheten V varierer ikke over innløp og utløp
Hastigheten V står normal på innløp/utløp

## Slide 19: Viskøst arbeid er ofte lik null
CV
Energi inn
Energi
ut + tap
Energiakkumulering
Den generelle energilikningen:
Forenkling av fluksleddet:
Hvilke antakelser har vi gjort for å forenkle fluksleddet?
Konstant tetthet
Hastigheten V varierer ikke over innløp og utløp
Hastigheten V står normal på innløp/utløp
Ofte lik 0

## Slide 20: Etter en del matematikk (Likn. 7.22 til 7.29)
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

## Slide 21: Resultatet: Energilikningen slik vi skal bruke den (kontrollvolum med ett innløp og ett utløp)
er en faktor som korrigerer for at hastigheten ikke er konstant over innløp og utløp
Likner på Bernoullis, men med noen ekstra ledd
Energihøyde tilført kontrollvolumet av pumpe
Energihøyde ved innløp til kontrollvolumet
Energihøyde ved utløp av kontrollvolumet
Energihøyde tatt ut av kontrollvolumet av turbin
Energihøyde tapt til termisk energi pga. friksjon (viskøse tap)
Likn. 7.29 EFM

## Slide 22: 8. Definer korreksjonsfaktoren
Transport av kinetisk energi gjennom kontrollflatene
Det vil være praktisk å kunne uttrykke vha. middelhastigheten
For å få til det, innfører man en korreksjonsfaktor som korrigerer for den feilen vi gjør når vi erstatter med middelhastighten i uttrykket for
Bruk transportteoremet (RTT) med termodynamikkens 1. lov (TD1)
Skriv energi som summen av indre energi, kinetisk energi og potensiell energi
Del opp arbeidet i TD1 i ulike typer arbeid
Finn et uttrykk for arbeidet til trykkreftene i kontrollflatene
Bruk 1 – 4 og ordne likningen
Anta stasjonær strømning + ett innløp og ett utløp
Anta og temperatur konstant over kontrollflaten
Definer korreksjonsfaktoren
Bruk og gjør en del algebra
Definer energihøyde for pumpe () og turbin ()
Innfør tapshøyden og vi er ferdige

## Slide 23: 8. Definer korreksjonsfaktoren
Definisjonen av : Vi har altså
Bruker til å korrigere:
Bruk transportteoremet (RTT) med termodynamikkens 1. lov (TD1)
Skriv energi som summen av indre energi, kinetisk energi og potensiell energi
Del opp arbeidet i TD1 i ulike typer arbeid
Finn et uttrykk for arbeidet til trykkreftene i kontrollflatene
Bruk 1 – 4 og ordne likningen
Anta stasjonær strømning + ett innløp og ett utløp
Anta og temperatur konstant over kontrollflaten
Definer korreksjonsfaktoren
Bruk og gjør en del algebra
Definer energihøyde for pumpe () og turbin ()
Innfør tapshøyden og vi er ferdige

## Slide 24: 8. Definer korreksjonsfaktoren
Definisjonen av
Ved konstant tetthet:
Vi får dermed følgende vanlige uttrykk for
Bruk transportteoremet (RTT) med termodynamikkens 1. lov (TD1)
Skriv energi som summen av indre energi, kinetisk energi og potensiell energi
Del opp arbeidet i TD1 i ulike typer arbeid
Finn et uttrykk for arbeidet til trykkreftene i kontrollflatene
Bruk 1 – 4 og ordne likningen
Anta stasjonær strømning + ett innløp og ett utløp
Anta og temperatur konstant over kontrollflaten
Definer korreksjonsfaktoren
Bruk og gjør en del algebra
Definer energihøyde for pumpe () og turbin ()
Innfør tapshøyden og vi er ferdige

## Slide 25: 8. Definer korreksjonsfaktoren
Ved konstant tetthet har vi
For laminær rørstrømning er (EFM eksempel 7.1)
For fullt utviklet turbulent rørstrømning er
For dyser og andre konvergerende strømningstverrsnitt,
Vi setter som regel , men pass på hvis du er i nærheten av laminær strømning
Bruk transportteoremet (RTT) med termodynamikkens 1. lov (TD1)
Skriv energi som summen av indre energi, kinetisk energi og potensiell energi
Del opp arbeidet i TD1 i ulike typer arbeid
Finn et uttrykk for arbeidet til trykkreftene i kontrollflatene
Bruk 1 – 4 og ordne likningen
Anta stasjonær strømning + ett innløp og ett utløp
Anta og temperatur konstant over kontrollflaten
Definer korreksjonsfaktoren
Bruk og gjør en del algebra
Definer energihøyde for pumpe () og turbin ()
Innfør tapshøyden og vi er ferdige

## Slide 26: Energilikningen oppsummert

## Slide 27: EFM Eksempel 7.2
Tank med vann, tetthet
Tapshøyden i røret er gitt som
Opplysninger som vist i figur
Hva er trykket i ledningen ved ?
Anta

## Slide 28: EFM Eksempel 7.2
Hva er trykket i ledningen ved ?
Energilikningen fra snitt 1 til snitt 2
Fjerner ledd som ; :

## Slide 29: EFM Eksempel 7.2
Setter inn tapshøyden og kaller middelhastigheten i røret
Løser mhp. trykkhøyden
Bruker kontinuitetslikningen

## Slide 30: EFM Eksempel 7.2
Vi får

## Slide 31: EFM Eksempel 7.1
Hastighetsfordelingen ved laminær strømning i et sirkulært rør er gitt ved
Bestem

## Slide 32: EFM Eksempel 7.1
Bestem – en integrasjonsøvelse
Bestemmer først middelhastigheten

## Slide 33: Vannkraftanlegg
=20m, = 1.06