## Slide 1: 16 – Rørstrømning 3
TPS200 – Fluidmekanikk 1: Innføring
21-03-2022
Bilder fra Creative Commons
Singulærtap gjennom utvidelser,
innsnevringer og bend (EFM 10.8)
Tap gjennom ikke-sirkulære rør
med VVS anvendelser (EFM 10.9)
Tap gjennom nettverk av rør i
f.eks. vanningsanlegg (EFM 10.9)

## Slide 2: Agenda
Underveisevaluering
Kort oppsummering
Singulærtap
Ikke-sirkulære tverrsnitt
Rørsystemer

## Slide 3: Darcy-Weisbach
Rørstrømning: Strømning i et lukket tverrsnitt som er helt fylt med fluidet
Energilikningen
Friksjonstapet beregnes med Darcy-Weisbachs likning
D-W for vilkårlig tverrsnitt
D-W for sirkulært tverrsnitt
Friksjonsfaktoren
Hydraulisk radius
– rørlengde
– rørets indre diameter
– middelhastighet i tverrsnittet
– skjærspenning ved rørveggen
– rørets indre tverrsnittsareal
– omkrets av rørets indre tverrsnitt
Tapet manifesterer seg i form av et trykkfall

## Slide 4: Likninger for friksjonsfaktoren
Laminær strømning:
Hele det turbulente området:
Colebrook-White (best, men implisitt i )
Swamee-Jain (eksplisitt tilnærming til Colebrook-White)
Darcy-Weisbach:
Glatte rør ():
Prandtl’s formel:
Blasius’ tilnærming (eksplisitt):
Helt ru turbulent rørstrømning (:

## Slide 5: Moody-diagrammet viser Colebrook-Whites formel grafisk
Utviklet av Moody i 1944
C-W og Moody gjelder for sirkulære rør, men kan brukes som en tilnærming for andre tverrsnitt (inkludert kanalstrømning når vi kommer dit) ved å sette der er hydraulisk radius
1
2
3

## Slide 6: Agenda
Oppsummering
Singulærtap
Ikke-sirkulære tverrsnitt
Rørsystemer

## Slide 7: Vi har tidligere lært at friksjon i den rette delen av et rør gir opphav til et friksjonstap,
Energilikningen
Friksjonstapet : Tap som skyldes friksjon mot rørveggen i fullt utviklet strømning
Singulærtap : Tap som er knyttet til forstyrrelsen i hastighetsprofilet etterfølgende en endring i strømningsgeometrien

## Slide 8: Friksjonstap er summen av friksjonstap i den rette delen, , og singulærtap der geometrien endres,
Energilikningen
Friksjonstapet : Tap som skyldes friksjon mot rørveggen i fullt utviklet strømning
Singulærtap : Tap som skyldes at strømningen separerer pga. en endring i geometrien

## Slide 9: Friksjonstap er summen av friksjonstap i den rette delen, , og singulærtap der geometrien endres,
Energilikningen
Friksjonstapet : Tap som skyldes friksjon mot rørveggen i fullt utviklet strømning
Singulærtap : Innsnevringer og utvidelser gir opphav til singulærtap
Innsnevringer/utvidelser
Rørbend

## Slide 10: Singulærtap - definisjon
I turbulent strømning uttrykt som:
kalles en singulærtapskoeffisient (konstant ved høye Reynoldstall)
mindre i 2 enn i 1 pga. singulærtap i komponenten
(10.42)

## Slide 11: Singulærtap hentes fra tabell 10.5 i EFM
I turbulent strømning uttrykt som:
kalles en singulærtapskoeffisient (konstant ved høye Reynoldstall)
Totalt energitap i energilikningen
  - sum av friksjonstap i alle rørstrekk
  - sum av singulærtap i alle komponenter
(10.45)
(10.42)

## Slide 12: Singulærtap hentes fra tabell 10.5 (innsnevring/ekspansjon) tabell 10.5 i EFM
I turbulent strømning uttrykt som:
kalles en singulærtapskoeffisient (konstant ved høye Reynoldstall)
Totalt energitap i energilikningen
  - sum av friksjonstap i alle rørstrekk
  - sum av singulærtap i alle komponenter
(10.45)
(10.42)

## Slide 13: Singulærtap hentes fra tabell 10.5 (rørbend) tabell 10.5 i EFM
I turbulent strømning uttrykt som:
kalles en singulærtapskoeffisient (konstant ved høye Reynoldstall)
Totalt energitap i energilikningen
  - sum av friksjonstap i alle rørstrekk
  - sum av singulærtap i alle komponenter
(10.45)
(10.42)

## Slide 14: Oppgave: EFM Eksempel 10.7
Olje strømmer som vist fra et reservoar til et annet
Røret er «glatt» (ingen ruhet)
Hva er nivået på overflaten i
det øverste reservoaret?

## Slide 15: Oppgave: EFM Eksempel 10.7
Olje strømmer som vist fra et reservoar til et annet
Røret er «glatt» (ingen ruhet)
Hva er nivået på overflaten i
det øverste reservoaret?
Oppg. a) Bruk tabell 10.5 til å finne tapskoeffisientene K i hvert av rørbendene, ut av reservoar 1, og inn i reservoar 2.

## Slide 16: Oppgave: EFM Eksempel 10.7
Olje strømmer som vist fra et reservoar til et annet
Røret er «glatt» (ingen ruhet)
Hva er nivået på overflaten i
det øverste reservoaret?
Oppg. a) Bruk tabell 10.5 til å finne tapskoeffisientene K i hvert av rørbendene, ut av reservoar 1, og inn i reservoar 2.

## Slide 17: Oppgave: EFM Eksempel 10.7
Olje strømmer som vist fra et reservoar til et annet
Røret er «glatt» (ingen ruhet)
Hva er nivået på overflaten i
det øverste reservoaret?
Løsning. Inn: Ke = 0.5, bend: Kb = 0.19,
ut: KE = 1.0

## Slide 18: Oppgave: EFM Eksempel 10.7
Olje strømmer som vist fra et reservoar til et annet
Røret er «glatt» (ingen ruhet)
Hva er nivået på overflaten i
det øverste reservoaret?
Oppgave b: Bruk energilikningen til å uttrykke z1 ved z2 og hL.

## Slide 19: Oppgave: EFM Eksempel 10.7
Olje strømmer som vist fra et reservoar til et annet
Røret er «glatt» (ingen ruhet)
Hva er nivået på overflaten i
det øverste reservoaret?
Løsning Oppgave b: z1 = z2 + hL (Likn. 1)

## Slide 20: Oppgave: EFM Eksempel 10.7
Olje strømmer som vist fra et reservoar til et annet
Røret er «glatt» (ingen ruhet)
Hva er nivået på overflaten i
det øverste reservoaret?
Oppg. c) Bruk (10.45) og likn. 1 til å uttrykke z1 ved z2, V, g, f/D, Kb, Ke, og KE
z1 = z2 + hL (Likn. 1)
Totalt energitap i energilikningen
  - sum av friksjonstap i alle rørstrekk
  - sum av singulærtap i alle komponenter
(10.45)

## Slide 21: Oppgave: EFM Eksempel 10.7
Olje strømmer som vist fra et reservoar til et annet
Røret er «glatt» (ingen ruhet)
Hva er nivået på overflaten i
det øverste reservoaret?
Løsning: Oppg. c)
z1 = z2 + hL (Likn. 1)
Totalt energitap i energilikningen
  - sum av friksjonstap i alle rørstrekk
  - sum av singulærtap i alle komponenter
(10.45)

## Slide 22: Oppgave: EFM Eksempel 10.7
Olje strømmer som vist fra et reservoar til et annet
Røret er «glatt» (ingen ruhet)
Hva er nivået på overflaten i
det øverste reservoaret?
Oppg. d) Regn ut friksjonsfaktoren i røret
Hvis ferdig: Kontroller svaret med Moody-diagram
z1 = z2 + hL (Likn. 1)
Totalt energitap i energilikningen
  - sum av friksjonstap i alle rørstrekk
  - sum av singulærtap i alle komponenter
(10.45)
Laminært
Turbulent (10.39)

## Slide 23: Oppgave: EFM Eksempel 10.7
Olje strømmer som vist fra et reservoar til et annet
Røret er «glatt» (ingen ruhet)
Hva er nivået på overflaten i
det øverste reservoaret?
Regn ut (turbulent)
Løsning oppg. d) (turbulent, glatt)
z1 = z2 + hL (Likn. 1)
Totalt energitap i energilikningen
  - sum av friksjonstap i alle rørstrekk
  - sum av singulærtap i alle komponenter
(10.45)
Laminært
Turbulent (10.39)

## Slide 24: Oppgave: EFM Eksempel 10.7
Olje strømmer som vist fra et reservoar til et annet
Røret er «glatt» (ingen ruhet)
Hva er nivået på overflaten i
det øverste reservoaret?
Regn ut (turbulent)
Løsning oppg. d) (turbulent, glatt)
z1 = z2 + hL (Likn. 1)
Totalt energitap i energilikningen
  - sum av friksjonstap i alle rørstrekk
  - sum av singulærtap i alle komponenter
(10.45)
Laminært
Turbulent (10.39)

## Slide 25: Oppgave: EFM Eksempel 10.7
Olje strømmer som vist fra et reservoar til et annet
Røret er «glatt» (ingen ruhet)
Hva er nivået på overflaten i
det øverste reservoaret?
Oppgave e) Regn ut z1 ved bruk av formelen fra oppgave c:
z1 = z2 + hL (Likn. 1)
Totalt energitap i energilikningen
  - sum av friksjonstap i alle rørstrekk
  - sum av singulærtap i alle komponenter
(10.45)

## Slide 26: Oppgave: EFM Eksempel 10.7
Olje strømmer som vist fra et reservoar til et annet
Røret er «glatt» (ingen ruhet)
Hva er nivået på overflaten i
det øverste reservoaret?
Løsning e) Regn ut z1 ved bruk av formelen fra oppgave c:
z1 = z2 + hL (Likn. 1)
Totalt energitap i energilikningen
  - sum av friksjonstap i alle rørstrekk
  - sum av singulærtap i alle komponenter
(10.45)

## Slide 27: Oppgave: EFM Eksempel 10.7
Olje strømmer som vist fra et reservoar til et annet
Røret er «glatt» (ingen ruhet)
Hva er nivået på overflaten i
det øverste reservoaret?
Oppgave f) Hvor stor andel av tapet skyldes komponentene?
z1 = z2 + hL (Likn. 1)
Totalt energitap i energilikningen
  - sum av friksjonstap i alle rørstrekk
  - sum av singulærtap i alle komponenter
(10.45)

## Slide 28: Oppgave: EFM Eksempel 10.7
Olje strømmer som vist fra et reservoar til et annet
Røret er «glatt» (ingen ruhet)
Hva er nivået på overflaten i
det øverste reservoaret?
Løsning f) Hvor stor andel av tapet skyldes komponentene?
z1 = z2 + hL (Likn. 1)
Totalt energitap i energilikningen
  - sum av friksjonstap i alle rørstrekk
  - sum av singulærtap i alle komponenter
(10.45)
Friskjonstap i røret (dimensjonsløs) = 47.2

## Slide 29: Oppgave: EFM Eksempel 10.7
Olje strømmer som vist fra et reservoar til et annet
Røret er «glatt» (ingen ruhet)
Hva er nivået på overflaten i
det øverste reservoaret?
Løsning f) Hvor stor andel av tapet skyldes komponentene?
z1 = z2 + hL (Likn. 1)
Totalt energitap i energilikningen
  - sum av friksjonstap i alle rørstrekk
  - sum av singulærtap i alle komponenter
(10.45)
Friskjonstap i røret (dimensjonsløs) = 47.2
Friskjonstap i komponentene (dimensjonsløs) = 1.9

## Slide 30: Oppgave: EFM Eksempel 10.7
Olje strømmer som vist fra et reservoar til et annet
Røret er «glatt» (ingen ruhet)
Hva er nivået på overflaten i
det øverste reservoaret?
Løsning f) Hvor stor andel av tapet skyldes komponentene?
z1 = z2 + hL (Likn. 1)
Totalt energitap i energilikningen
  - sum av friksjonstap i alle rørstrekk
  - sum av singulærtap i alle komponenter
(10.45)
Andel
Andel = 3.8%
Friskjonstap i røret (dimensjonsløs) = 47.2
Friskjonstap i komponentene (dimensjonsløs) = 1.9

## Slide 31: Agenda
Oppsummering
Singulærtap
Ikke-sirkulære tverrsnitt
Rørsystemer

## Slide 32: Hydraulisk diameter
Oppsummering
Singulærtap
Ikke-sirkulære tverrsnitt
Rørsystemer
Hydraulisk diameter

## Slide 33: Hva er hydraulisk diameter til et rektangulært rør?
Oppsummering
Singulærtap
Ikke-sirkulære tverrsnitt
Rørsystemer
Hydraulisk diameter
Oppgave: Hva er til det rektangelære røret?

## Slide 34: Hydraulisk diameter til et rektangulært rør
Oppsummering
Singulærtap
Ikke-sirkulære tverrsnitt
Rørsystemer
Hydraulisk diameter
Oppgave: Hva er til det rektangelære røret?
Løsning:

## Slide 35: Hva er hydraulisk diameter til et sirkulært rør?
Oppsummering
Singulærtap
Ikke-sirkulære tverrsnitt
Rørsystemer
Hydraulisk diameter
Oppgave: Hva er til et sirkulært rør?

## Slide 36: Hydraulisk diameter til et fylt rør er diameteren til røret
Oppsummering
Singulærtap
Ikke-sirkulære tverrsnitt
Rørsystemer
Hydraulisk diameter
Oppgave: Hva er til et sirkulært rør?
Løsning:

## Slide 37: Hva hvis røret at halvfullt?
Oppsummering
Singulærtap
Ikke-sirkulære tverrsnitt
Rørsystemer
Hydraulisk diameter

## Slide 38: Hva hvis røret at halvfullt?
Oppsummering
Singulærtap
Ikke-sirkulære tverrsnitt
Rørsystemer
Hydraulisk diameter
Kapittel 15 (tema for FL på onsdag)

## Slide 39: Oppgave: EFM Eksempel 10.8
Luft ved 20 grader celsius strømmer i en horisontal stålkanal
Dimensjoner og volumstrøm som vist
Vi vil finne trykkfallet over 50 m kanal
Første steg: Sett opp et uttrykk for p1 – p2.
Andre steg: Regn ut (turbulent?)
Energilikningen på trykkform (vanlig for gasser)

## Slide 40: Løsning: EFM Eksempel 10.8
Luft ved 20 grader celsius strømmer i en horisontal stålkanal
Dimensjoner og volumstrøm som vist
Vi vil finne trykkfallet over 50 m kanal
Første steg: Sett opp et uttrykk for
p1 – p2:
Energilikningen på trykkform (vanlig for gasser)

## Slide 41: Løsning: EFM Eksempel 10.8
Luft ved 20 grader celsius strømmer i en horisontal stålkanal
Dimensjoner og volumstrøm som vist
Vi vil finne trykkfallet over 50 m kanal
Andre steg:
Regner ut Q=V/A =Q/Lw =13.9m/s2
Energilikningen på trykkform (vanlig for gasser)
>3000 (turbulent)

## Slide 42: Løsning: EFM Eksempel 10.8
Luft ved 20 grader celsius strømmer i en horisontal stålkanal
Dimensjoner og volumstrøm som vist
Vi vil finne trykkfallet over 50 m kanal
Andre steg:
Regner ut Q=V/A =Q/Lw =13.9m/s2
Energilikningen på trykkform (vanlig for gasser)
>3000 (turbulent)

## Slide 43: EFM Eksempel 10.8
Hva blir trykkfallet over 50 m kanal?
Energilikningen

## Slide 44: Oppgave: EFM Eksempel 10.8
Luft ved 20 grader celsius strømmer i en horisontal stålkanal
Dimensjoner og volumstrøm som vist
Vi vil finne trykkfallet over 50 m kanal
Oppgave: Regn ut ved bruk av Darcy-Weibach
Q=V/A =Q/Lw =13.9m/s2
Darcy-Weibach:
>3000 (turbulent)

## Slide 45: Løsning: EFM Eksempel 10.8
Luft ved 20 grader celsius strømmer i en horisontal stålkanal
Dimensjoner og volumstrøm som vist
Vi vil finne trykkfallet over 50 m kanal
Løsning (fremgangsmåte):
Regner ut = 18.6m
Setter inn i uttr. for p1 - p2
Q=V/A =Q/Lw =13.9m/s2
Darcy-Weibach:
>3000 (turbulent)

## Slide 46: Agenda
Oppsummering
Singulærtap
Ikke-sirkulære tverrsnitt
Rørsystemer

## Slide 47: Ledninger koblet i serie og parallell
De fleste litt større ledningssystemer inneholder ledninger av ulike typer (dimensjon, materiale, lengde) koblet i serie og/eller i parallell
Hvordan kan man regne på slike systemer?
Vi må uttrykke kontinuitetslikningen og energilikningen på egnet måte
Vi antar inkompressibel, stasjonær strømning

## Slide 48: Ledninger koblet i serie
Kontinuitetslikningen: Volumstrømmen er den samme i alle ledninger som er koblet i serie (når det ikke er noen uttak/tilførsler av fluid)
Energilikningen: Det totale tapet i seriekoblingen er summen av tapene i enkeltledningene
Generelt

## Slide 49: Ledninger koblet i parallell
Kontinuitetslikningen: Volumstrømmen inn/ut av en parallellkobling er lik summen av volumstrømmer i enkeltledningene (når det ikke er noen uttak/tilførsler av fluid)
Energilikningen: Tapet i enkelt-ledningene må være det samme
  Begrunnelse: Hvis tapet hadde vært forskjellig, ville vi fått to ulike energinivåer i (og/eller ) – det går ikke an

## Slide 50: Ledningsnett – Kirchoffs lover
Kontinuitetslikningen og energilikningen kan også uttrykkes for mer sammensatte ledningsnett
Kalles av og til Kirchoffs lover fordi de er parallelle med lover for strøm i en elektrisk krets
Kontinuitetslikningen for ledningsnett
  Volumstrøm inn til et knutepunkt må være lik volumstrøm ut av et knutepunkt
  Må også ta høyde for uttak/tilførsler av fluid i knutepunktene
Beregning av volumstrøm og trykk i større rørnettverk er komplisert og arbeid for datamaskiner.
THT300: Hardy-Cross metode for å beregne vannføring og trykk i et ledningsnett (første metode som gjorde håndregning mulig)
Uttak i

## Slide 51: Ledningsnett – Kirchoffs lover
Kontinuitetslikningen og energilikningen kan også uttrykkes for mer sammensatte ledningsnett
Energilikningen for ledningsnett
  Energitapet mellom to noder er det samme langs alle mulige baner mellom nodene (regnet med fortegn, dvs. positivt i strømningsretningen)
  Ekvivalent: Energitapet rundt en lukket sløyfe (regnet med fortegn) er null

## Slide 52: Eksempel: Eksamen 2016 – Oppgave 3

## Slide 53: Eksempel: Eksamen 2016 – Oppgave 3
Massebevaring (netto volumstrøm inn til knutepunkt er null, strømnings-retninger antatt som vist):
Energibevaring (summen av tap med fortegn rundt lukket sløyfe er null)
Volumstrøm ut av bestemmes fra for rørsystemet som helhet:

## Slide 54: Eksempel: Eksamen 2016 – Oppgave 3
Retning mellom og
Merk: Ettersom ledningssystemet ligger horisontalt er det trykkforskjeller som driver strømningen
Anta volumstrømmer som vist som oppfyller massebevaring
Ledningene er like, altså har vi at fordi .
Disse tapene gir , som er i strid med antakelsen . Ettersom vil noe vann begynne å renne fra mot .
Anta:
Anta:
Anta:

## Slide 55: Eksempel: Eksamen 2016 – Oppgave 3
Energilikningen for rett horisontalt rør (-leddene og -leddene bortfaller)
Multipliser med og kall
Vi har også og både , , , og er konstanter her. Altså kan vi skrive
der er en konstant

## Slide 56: Eksempel: Eksamen 2016 – Oppgave 3
Energibevaring (summen av tap med fortegn rundt lukket sløyfe er null)
Multipliser med p hver side så får vi
Bruk og finn
Forenkles til

## Slide 57: Eksempel: Eksamen 2016 – Oppgave 3
Må vise at både massebevaring og energibevaring er oppfylt for
Fra massebevaring får vi nå
Stemmer dette med energibevarings-uttrykket vårt ?
Like  OK!

## Slide 58: Eksempel: Eksamen 2016 – Oppgave 3
Trykket i punkt ?
Setter opp
Divider likningene med hverandre
Vi har og får
Atmosfærisk trykk i (fritt utløp)

## Slide 59: Oblig 2 – 2020 – Oppgave 2e
Klassisk problem med tre rør som møtes i et knutepunkt og er koblet til hvert sitt kar
Må løses numerisk
Ta gjerne en kikk – løsningsforslag ligger på Canvas