## Slide 1: 17 – Kanalstrømning 1
TPS200 – Fluidmekanikk 1: Innføring
23-03-2022 (EFM 15.1 – 15.4)
Naturlige vassdrag
Kanaler for transport av vann
Takrenner og rennestein

## Slide 2: Hvor har vi frispeilstrømning?
Overalt!
Vanligere enn rørstrømning/ trykkstrømning i naturen
Særlig viktig for vannstudentene

## Slide 3: Hydraulisk radius for kanaler
Fra sist: For fylte rør er hydraulisk diameter:
For delvis fylte rør og kanaler er det vanligere å bruke: der
Hydraulisk radius : Forholdet mellom vått tverrsnittsareal og våt omkrets
For kanalstrømning ser vi bort fra skjærspenningen/friksjonsvirkningen mellom væske og gass i overflaten
Hydraulisk dybde : Forholdet mellom vått tverrsnittsareal og vannspeilets bredde

## Slide 4: Oppgave: Hva er Rh for en rektangulær kanal med fri overflate (finn et uttrykk for Rh ved y og B)
Fra sist: For fylte rør er hydraulisk diameter:
For delvis fylte rør og kanaler er det vanligere å bruke: der
Hydraulisk radius : Forholdet mellom vått tverrsnittsareal og våt omkrets
For kanalstrømning ser vi bort fra skjærspenningen/friksjonsvirkningen mellom væske og gass i overflaten
Hydraulisk dybde : Forholdet mellom vått tverrsnittsareal og vannspeilets bredde
y
B

## Slide 5: Løsning: Hva er Rh for en rektangulær kanal med fri overflate (finn et uttrykk for Rh ved y og B)
Fra sist: For fylte rør er hydraulisk diameter:
For delvis fylte rør og kanaler er det vanligere å bruke: der
y
B

## Slide 6: Oppgave: Hva er Rh for en veldig bred kanal (B>>y)
Fra sist: For fylte rør er hydraulisk diameter:
For delvis fylte rør og kanaler er det vanligere å bruke: der
y
B

## Slide 7: Løsning: Hva er Rh for en veldig bred kanal (B>>y)
Fra sist: For fylte rør er hydraulisk diameter:
For delvis fylte rør og kanaler er det vanligere å bruke: der
Ganger med 1/B oppe og nede
y
B

## Slide 8: «Bred» kanal
Hvis det opplyses at en kanal er «bred» betyr det at . Begrunnelse:
Gjelder også for brede, men ikke helt rektangulære kanaler, der med som midlere dybde
  Arealet uttrykkes som
Brukes gjerne for et bredde/dybde-forhold større enn 10 – 15

## Slide 9: Oppgave: Hva er hydraulisk radius for et halvfullt rør
Fra sist: For fylte rør er hydraulisk diameter:
For delvis fylte rør og kanaler er det vanligere å bruke: der
Hydraulisk radius : Forholdet mellom vått tverrsnittsareal og våt omkrets
For kanalstrømning ser vi bort fra skjærspenningen/friksjonsvirkningen mellom væske og gass i overflaten
Hydraulisk dybde : Forholdet mellom vått tverrsnittsareal og vannspeilets bredde

## Slide 10: Løsning: Hva er hydraulisk radius for et halvfullt rør
Fra sist: For fylte rør er hydraulisk diameter:
For delvis fylte rør og kanaler er det vanligere å bruke: der
Hydraulisk radius : Forholdet mellom vått tverrsnittsareal og våt omkrets
For kanalstrømning ser vi bort fra skjærspenningen/friksjonsvirkningen mellom væske og gass i overflaten
Hydraulisk dybde : Forholdet mellom vått tverrsnittsareal og vannspeilets bredde

## Slide 11: Geometriske variabler for vanlige tverrsnitt
Ponce, V.

## Slide 12: Reynoldstall og relativ ruhet for strømning i kanaler
Reynoldstall:
  Laminært: Re < 2000
  Turbulent: Re > 3000
Alternativt: Reynoldstall:
Merk: Ikke
  Laminært: Re < 500
  Turbulent: Re > 750
Relativ ruhet: (

## Slide 13: EFM Eksempel 15.1
Vann strømmer i en rektangulær kanal med bredde og en vanndybde
Kin. viskositet er
Midlere hastighet er
Hva er Reynoldstallet ()?
Ved en hastighet på – hva er den høyeste vanndybden for å oppnå laminær strømning (Re < 2000)?

## Slide 14: EFM Eksempel 15.1
Hva er Reynoldstallet?
Ved en hastighet på – hvilken vanndybde må til for å oppnå laminær strømning?
Altså kan vi regne med at vi har turbulent strømning

## Slide 15: EFM Eksempel 15.1
Hva er Reynoldstallet?
Ved en hastighet på – hvilken vanndybde må til for å oppnå laminær strømning?
Løst mhp. finner vi
Kanalstrømning er stort sett turbulent!

## Slide 16: Kontinuitetslikningen for kanalstrømning
Kontinuitetslikningen for stasjonær, inkompressibel strømning for KV med endimensjonale innløp og utløp gjelder:
For rektangulære kanaler med konstant bredde, kan vi dividere hver side med
Her er volumstrømmen per breddeenhet

## Slide 17: Agenda
Introduksjon og terminologi
Energilikningen i kanalstrømning
Friksjonstap: D-W og Manning

## Slide 18: Energilikningen for kanalstrømning
Vår generelle energilikning for kontrollvolum med ett innløp og ett utløp kan brukes for kanalstrømning
Generelt (rør/kanal etc.) er stedshøyden til et punkt i strømningen og er trykkhøyden i punktet
Husk en av antakelsene i utledningen av energilikningen: er konstant over kontrollflaten, dvs. at vi har hydrostatisk trykkfordeling
Bruk transportteoremet (RTT) med termodynamikkens 1. lov (TD1)
Skriv energi som summen av indre energi, kinetisk energi og potensiell energi
Del opp arbeidet i TD1 i ulike typer arbeid
Finn et uttrykk for arbeidet til trykkreftene i kontrollflatene
Bruk 1 – 4 og ordne likningen
Anta stasjonær strømning + ett innløp og ett utløp
Anta og temperatur konstant over kontrollflaten
Definer korreksjonsfaktoren
Bruk og gjør en del algebra
Definer energihøyde for pumpe () og turbin ()
Innfør tapshøyden og vi er ferdige

## Slide 19: Energilikningen for kanalstrømning
Generelt (rør/kanal etc.) er stedshøyden til et punkt i strømningen og er trykkhøyden i punktet
I (sirkulær) rørstrømning er det vanligvis underforstått at og gjelder for sentrum av røret
Hvor skal vi legge i kanalstrømning?

## Slide 20: Energilikningen for kanalstrømning
Vi har definisjonen av (midlere) bunnhelning
Denne definisjonen i kombinasjon med energilikningen gir følgende form
Ponce, V.

## Slide 21: Agenda
Introduksjon og terminologi
Energilikningen i kanalstrømning
Friksjonstap: D-W og Manning

## Slide 22: Friksjonstap med Darcy-Weisbachs formel
Beregningsmessig litt mer tungvint enn Mannings formel
Ruhetsdata ikke så tilgjengelig som for Mannings formel, særlig for naturlige vassdrag
D-W skrevet på ulike måter:
Vi har lært at Darcy-Weisbach’s formel også kan brukes for ikke-sirkulære tverrsnitt når vi erstatter med , og dette gjelder også kanalstrømning
Brukes i kombinasjon med Colebrook-White/Moody for å bestemme
Husk at våt omkrets ikke inkluderer den frie overflaten i kanalen
Gjelder for alle væsker, ikke kun vann
Teoretisk best, allmenngyldig og anbefalt av eksperter på kanalstrømning

## Slide 23: Moody for kanalstrømning
Friksjonsfaktoren er gitt ved Colebrook-Whites formel eller Moody-diagrammet (OBS: merk definisjon av Reynoldstallet og relativ ruhet)
Finnes variasjoner over Colebrook-White som er ment å stemme bedre for åpne kanaler

## Slide 24: Friksjonstap med Mannings formel
I Norge brukes ofte i stedet og har da enheter
Mannings formel skrevet på ulike måter – de to nederste er de vanligste
Mer brukt enn D-W for kanalstrømning, særlig for naturlige kanaler/vassdrag, men litt begrenset gyldighetsområde
Uttrykt ved ser den slik ut
Ruheten til kanalen er her karakterisert ved Mannings ruhet/Manningtallet
Manningstallet behandles som en konstant for et gitt materiale (gjør ting mye enklere!) og har SI-enhet

## Slide 25: Gyldighetsområdet til Mannings formel
Antakelsen i Mannings formel er at kan behandles som en konstant for et gitt materiale; altså må strømningen være slik at er konstant for et gitt materiale
Kan vises at dette stemmer tilnærmet når begge disse kriteriene er oppfylt:
  Strømningen er fullstendig ru og turbulent, dvs. i området der er konstant
  Forholdet ligger i området
Darcy-Weisbach er «teoretisk korrekt»
Hvilke forutsetninger må være oppfylt for at den tilnærmede Mannings formel skal være gyldig?
Sett og løs mhp. Manningstallet

## Slide 26: Gyldighetsområdet til Mannings formel
To kriterier må begge være oppfylt:
Helt ru, turbulent strømning
  Lærebok:
  Tradisjonelt:
Ulikheten må være oppfylt
  Tilsvarer
Utenfor dette området stemmer Mannings gradvis dårligere jo lenger utenfor man kommer

## Slide 27: Manningtall og
Fra Vassdragshåndboka (1998)
Det finnes formler som korrelerer Manningtallet med kornstørrelse på bunnen
Det finnes formler for å beregne et midlere/effektivt Manningtall når bunnen består av ulike materialer

## Slide 28: Bilder av elvebunner med kalibrerte n-verdier
Fra Harry Barnes, USGS (1967) – 50 bilder av kalibrerte elver

## Slide 29: EFM Eksempel 15.4 (D-W og Mannings; modifisert)
Kanal med større steiner:
  Bunnhelning
  Bredde
  Midlere dybde
  Friksjonsfaktor
Hva blir vannføringen?
Er Mannings formel gyldig?
Hva blir Mannings ?
Kriterier for bruk av Mannings formel:
  Strømningen er fullstendig ru og turbulent, dvs. i området der er konstant
  Forholdet ligger i området

## Slide 30: EFM Eksempel 15.4 (D-W og Mannings; modifisert)
Hva blir vannføringen?
Er Mannings formel gyldig?
Hva blir Mannings ?
“Bred kanal” 
D-W for uniform strømning ()

## Slide 31: EFM Eksempel 15.4 (D-W og Mannings; modifisert)
Hva blir vannføringen?
Er Mannings formel gyldig?
Hva blir Mannings ?
Anta temp. 10 grader og finn viskositeten
Vi ser at kriterium 2 ikke er oppfylt – altså er Mannings strengt tatt ikke gyldig og vi kan forvente litt unøyaktighet i beregningen av
To kriterier må begge være oppfylt:
Helt ru, turbulent strømning
  Lærebok:
  Tradisjonelt:
Ulikheten må være oppfylt
  Tilsvarer

## Slide 32: EFM Eksempel 15.4 (D-W og Mannings; modifisert)
Hva blir vannføringen?
Er Mannings formel gyldig?
Hva blir Mannings ?
Mannings formel med

## Slide 33: EFM Eksempel 15.5 (Eksempel 15.2 med Manning i stedet)
Vann strømmer uniformt i en rektangulær kanal utført i betong
Bunnhelningen er
Kanalens bredde er og vanndybden er
Hva blir vannføringen Q?

## Slide 34: EFM Eksempel 15.5 (Eksempel 15.2 med Manning i stedet)
Hva blir vannføringen?

## Slide 35: EFM Eksempel 15.5 (Eksempel 15.2 med Manning i stedet)
Hva blir vannføringen?
Mannings formel

## Slide 36: EFM Eksempel 15.5 (Eksempel 15.2 med Manning i stedet)
Er Mannings formel gyldig?
Mannings formel
På grensen til gyldighetsområdet til M.
To kriterier må begge være oppfylt:
Helt ru, turbulent strømning
  Lærebok:
Ulikheten må være oppfylt
  Tilsvarer

## Slide 37: EFM Eksempel 15.5 (Eksempel 15.2 med Manning i stedet)
Er Mannings formel gyldig?
Mannings formel
På grensen til gyldighetsområdet til M.
To kriterier må begge være oppfylt:
Helt ru, turbulent strømning
  Lærebok:
Ulikheten må være oppfylt
  Tilsvarer

## Slide 38: Kanalstrømning vs. rørstrømning Komplikasjon 1: Ukjent dybde
Rørstrømning: Tverrsnittet er fylt og dimensjonene til strømningstverrsnittet er dermed gitt på forhånd
Kanalstrømning: Fri overflate med atmosfæretrykk
  Dimensjonene (dybden) til strømningstverrsnittet blir en ny ukjent i problemet
  Likningene er egentlig (omtrent) som for trykkstrømning, men må oftere løses som et koblet likningssett (og ofte med en differensiallikning)
?

## Slide 39: Kanalstrømning vs. rørstrømning Komplikasjon 2: Bunnhelningen får mye å si
Rørstrømning: Den (lokale) helningen til røret påvirker ikke trykklinja
  Trykklinja bestemmes av forholdene i endepunktene og tapsegenskapene i røret
Kanalstrømning: Den lokale bunnhelningen til kanalen påvirker trykklinja (= overflatens nivå) sterkt
  Dybden varierer!
  Trykklinja bestemmes av forhold i endepunkt(ene), tapsegenskapene til kanalen, samt bunnhelningen
«Tapsegenskaper»: Ruhet, tverrsnittsform og størrelse
HGL

## Slide 40: Kanalstrømning vs. rørstrømning Komplikasjon 3: To ulike strømningstilstander
Inkompressibel rørstrømning: Kun én strømningstilstand
  Nedstrøms endring påvirker alltid oppstrøms forhold
Kanalstrømning: To mulige strømningstilstander
  Nedstrøms endring trenger ikke nødvendigvis påvirke oppstrøms forhold
  Avhenger av forholdet mellom strømningshastighet og bølgehastigheten
Hastighet > bølgehastighet (overkritisk)
Hastighet < bølgehastighet (underkritisk)

## Slide 41: Eksempel på problematisk intuisjon: Virkning av inngrep
Hva skjer med vannspeilet i en kanal hvis vi legger inn en terskel på bunnen? Antatt konstant vannføring og konstant bredde på kanalen.
  Effekter rett over terskelen?
  Effekter oppstrøms?
  Effekter nedstrøms?

## Slide 42: Eksempel: Virkning av inngrep
Hva skjer med vannspeilet i en kanal hvis vi legger inn en terskel på bunnen? Antatt konstant vannføring og konstant bredde på kanalen.
Mye rart kan skje!
Avhenger av strømningen og terskelens høyde

## Slide 43: Uniform og varierende strømning
Forutsetning: Stasjonær strømning
Uniform strømning (også kalt «normalstrømning»): Konstant dybde og middelhastighet langs kanalen
Gradvis varierende strømning: Gradvise endringer i dybde/hastighet som skjer over en betydelig avstand der bunnfriksjon er viktig
Hurtig varierende strømning: Raske endringer i dybde/hastighet som skjer over korte avstander der strømningen veksler mellom overkritisk og underkritisk og bunnfriksjon er mindre viktig
  Overløp og vannstandssprang
TPS200:
Uniform strømning (dybde/volumstrøm)
Overkritisk og underkritisk strømning
Vannstandssprang
THT300:
Vannlinjeberegninger (gradvis varierende)
Overløp (slak til bratt, underkritisk til overkritisk)
Vannstandssprang (bratt til slak, overkritisk til underkritisk)

## Slide 44: Terminologi: Prismatisk kanal
ligger oppstrøms
Prismatisk kanal:
  Samme tverrsnittsform langs hele kanalen
  Konstant bunnhelning
  Kanalen svinger ikke
Motsatt: Ikke-prismatisk kanal
I TPS200 jobber vi stort sett med prismatiske kanaler

## Slide 45: Hvilken dybde skal vi bruke i beregningene?
Husk at hastigheten her er vinkelrett på strømningstverrsnittet – dvs. vi skal strengt tatt bruke dybder målt vinkelrett på bunnen () i beregningen av
  For er og dermed blir
er en meget bratt kanal og vi kan derfor nesten alltid neglisjere forskjellen mellom og
  Gjelder også energilikningen!
Bunnhelning definert som
Vi har

## Slide 46: Energilikningen for kanalstrømning uttrykt ved dybder
Hvor skal vi legge i kanalstrømning?
Det lønner seg å legge på bunnen fordi hydrostatisk trykkfordeling da gir
Altså, trykkhøyden på bunnen er lik vanndybden og vi får energilikningen
Husk: For kan vi erstatte (riktig) med (meget god tilnærming)
Ponce, V.

## Slide 47: Kanalstrømning vs. rørstrømning
Legg merke til at trykklinja i kanalstrømning faller sammen med overflaten!
Ponce, V.
Ponce, V.

## Slide 48: Energilikningen i uniform strømning:
I uniform strømning i en prismatisk kanal er vanndybdene og hastighetene konstante og . Vi får
Vi har fra forrige slide at
Altså: I uniform strømning er energihelningen lik bunnhelningen
Tolkning: Vi taper energi til bunnfriksjon like fort som tyngdekraften gjør arbeid
HGL
EGL
1
2
Ikke-uniform
Uniform
Dybden i uniform strømning (normalstrømning) kalles normaldybde

## Slide 49: Impulslikningen i uniform strømning viser kraftbalansen
Impulslikningen i strømningsretningen:
Høyresiden blir 0
Trykkreftene er de samme på hver side av kontrollvolumet. Står igjen med tyngde og friksjon:
Altså: I uniform strømning er det balanse mellom tyngdekraften og friksjonskraften fra bunnen
HGL
EGL
1
2
Ikke-uniform
Uniform

## Slide 50: Uniform strømning er en viktig likevektstilstand
Hvis en kanal er tilnærmet prismatisk over et tilstrekkelig langt strekk og har fall i strømningsretningen, vil strømningen gå mot uniform strømning
Altså en grunnleggende likevekts-tilstand i naturen som blir utgangspunkt for sammenlikning med andre strømningstilstander
Ofte en god tilnærming selv om strømningen ikke er strengt uniform

## Slide 51: Beregninger for uniform strømning
Vi ønsker å kunne regne på uniform strømning – særlig to spørsmål er viktige:
  For en gitt kanal med gitt bunnhelning – hvilken volumstrøm får vi ved en viss dybde?
  For en gitt kanal med gitt bunnhelning – hvilken dybde får vi ved en viss volumstrøm?
Vi trenger uttrykk for og !
HGL
EGL
1
2
Ikke-uniform
Uniform
Dybden i uniform strømning (normalstrømning) kalles normaldybde

## Slide 52: EFM Eksempel 15.2
Vann strømmer uniformt i en rektangulær kanal utført i betong (absolutt ruhet )
Bunnhelningen er
Kanalens bredde er og vanndybden er
Kin. viskositet er
Hva blir vannføringen?

## Slide 53: EFM Eksempel 15.2
Hva blir vannføringen?
Dette er et Type 2-problem hvis vi følger terminologien fra rørstrømning: Gitt energitapet (uniform strømning med ), beregn vannføringen
Kan bruke en eksplisitt formel for vannføringen på samme som for rørstrømning, men vi løser numerisk
Eksplisitt formel:

## Slide 54: EFM Eksempel 15.2
Hva blir vannføringen?
Fra Eksempel 15.1 har vi
Det gir
Vi må nå løse likningssettet
D-W med energilikningen
Når er kjent, kan vannføringen bestemmes som

## Slide 55: EFM Eksempel 15.2
Hva blir vannføringen?
Vi må løse likningssettet
Vi løser numerisk i Excel og finner løsningen , og
Vannføring:

## Slide 56: Viktig å merke seg vedr. Mannings formel
Begrenset gyldighetsområde
  Stemmer stort sett bra for vann i kanaler av normal størrelse, men vær OBS
Manningstallet hentes fra tabeller eller (helst) fra målinger
Formelen er dimensjonsmessig inkonsistent i den forstand at ikke er dimensjonsløs – vi må bruke SI-enheter for alle størrelser som inngår