## Slide 1: 7 – Gjennomgang av labøvinger, volum- og massestrøm og kontrollvolum (Reynolds transportteorem er egenstudie)
TPS200 – Fluidmekanikk 1: Innføring
16-02-2022 – Endre Joachim Lerheim Mossige, Universitetslektor

## Slide 2: Labinfo 16.feb

## Slide 3: Kontaktinfo
Håkon Lunde, 5-år Maskin-, prosess- og produktvikling hlunde@nmbu.no
Lars Jørgen Nylund, 5-år Maskin-, prosess- og produktvikling lnylund@nmbu.no

## Slide 4: Labinfo
Torsdager fra 08.15 – 16.00
  2t per gruppe
TF1-115
Jobber sammen i grupper
  Leverer én samlet rapport
Enkel labrapport med spørsmål og utfyllende svar
Excel- og rapportmal ligger på canvas
Les labmanual!

## Slide 5: Oppsett
Første 4 ukene -> øvelse 1-6
Lab 7-12 i neste parti
lab 1 – Kontroll av manometer
lab 2 – Kavitasjon
Lab 3 – Metasenter
Lab 4 – Fri og tvungen virvel
Lab 5 – Hydrostatisk trykk
Lab 6 – Reynoldsapparat

## Slide 6: Hydraulisk benk
Brukes i alle labene
Se introduksjonsvideo til benken under
https://youtu.be/zC2lAEEYr4M

## Slide 7: Agenda
Ny bevaringslov: Massebevaring
Kontrollvolum
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
Masse inn – masse ut = Akkumulert masse

## Slide 8: Agenda
Massebevaring
Kontrollvolum og Reynolds transportteorem
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
Masse inn – masse ut = Akkumulert masse

## Slide 9: Påminnelse: To teoretiske tilnærminger til fluidmekanikk
Fra tidligere:
  Bevaring av bevegelsesmengde (Newtons 2. lov)
  Bevaring av energi (Bernoulli)
Forskjellen er:
  Kontrollvolumtilnærming: Lovene formuleres for et makroskopisk kontrollvolum  Færre differensiallikninger
  Differensiell tilnærming: Lovene formuleres «lokalt» for en fluidpartikkel/et «uendelig lite kontrollvolum»  Masse differensiallikninger
Cengel & Cimbala (2018)

## Slide 10: Volumstrøm/volumfluks
Definisjon for volumstrøm :
Volumstrøm er knyttet til et bestemt tverrsnittsareal
Volumstrøm er knyttet til et bestemt tidspunkt og kan variere med tiden

## Slide 11: Uttrykk for volumstrøm ved uniform hastighet
Hastigheten er uniform over flaten og har retning normalt på flaten
I løpet av tiden rekker fluidet å strømme en strekning
Volumet som passerer i løpet av tiden er derfor

## Slide 12: Individuell: Uttrykk for volumstrøm ved uniform hastighet
Hastigheten er uniform over flaten og har retning normalt på flaten
I løpet av tiden rekker fluidet å strømme en strekning
Volumet som passerer i løpet av tiden er derfor
Hva blir Q uttrykt ved hastighet V og tverrsnittareal A?

## Slide 13: Uttrykk for volumstrøm ved uniform hastighet
Hastigheten er uniform over flaten og har retning normalt på flaten
I løpet av tiden rekker fluidet å strømme en strekning
Volumet som passerer i løpet av tiden er derfor
Bruker definisjonen
For uniform hastighet normalt på areal:

## Slide 14: Individuell: Uttrykk for volumstrøm ved varierende hastighet
Hastigheten fortsatt normal på flaten
Vi tenker oss mange små arealelementer (dA) med konstant hastighet i hvert arealelement og integrerer opp
Hva blir volumstrømmen Q hvis hastigheten varierer over tverrsnitt A (hint: integral)?

## Slide 15: Uttrykk for volumstrøm ved varierende hastighet
Hastigheten fortsatt normal på flaten
Vi tenker oss mange små arealelementer (dA) med konstant hastighet i hvert arealelement og integrerer opp
Volumfluks ved hastighet som varierer over tverrsnitt A:

## Slide 16: Individuell: Hva er gjennomsnittshastigheten?
Hastigheten fortsatt normal på flaten
Vi tenker oss mange små arealelementer (dA) med konstant hastighet i hvert arealelement og integrerer opp
Volumfluks ved varierende hastighet:
Hva er gjennomsnittshastigheten over flaten uttrykt ved A og Q?

## Slide 17: Svar: Gjennomsnittshastigheten er Q/A.
Hastigheten fortsatt normal på flaten
Vi tenker oss mange små arealelementer (dA) med konstant hastighet i hvert arealelement og integrerer opp
Volumfluks ved varierende hastighet:
Gir oss videre et uttrykk for gjennomsnittshastigheten over flaten:

## Slide 18: Praktiske målinger av vannføring
I kanaler, elver og delfylte rør må man ta hensyn til at hastigheten varierer over tverrsnittet når man måler vannføring
Måler hastigheten i ulike deler av tverrsnittet og summerer over tverrsnittene

## Slide 19: Vi vil finne ut hvor mye vann som går i filtratet: Måler hastighetsfeltet
I kanaler, elver og delfylte rør må man ta hensyn til at hastigheten varierer over tverrsnittet når man måler vannføring
Måler hastigheten i ulike deler av tverrsnittet og summerer over tverrsnittene
flow
filtrate
filtrate
Sett ovenfra
Hastighetsfelt sett fra siden

## Slide 20: Individuell: Hva er Q uttrykt ved w, og ?
I kanaler, elver og delfylte rør må man ta hensyn til at hastigheten varierer over tverrsnittet når man måler vannføring
Måler hastigheten i ulike deler av tverrsnittet og summerer over tverrsnittene
flow
filtrate
filtrate
Sett ovenfra
Hva er volumstrømmen mellom filterbladene?
w er lengden inn i papiret (konstant)
er avstand mellom hastighetsvektorene
Hastigheten i et gitt punkt er

## Slide 21: Individuell: Hva er Q uttrykt ved w, og ?
I kanaler, elver og delfylte rør må man ta hensyn til at hastigheten varierer over tverrsnittet når man måler vannføring
Måler hastigheten i ulike deler av tverrsnittet og summerer over tverrsnittene
flow
filtrate
filtrate
Sett ovenfra
Hva er volumstrømmen mellom filterbladene?
w er lengden inn i papiret (konstant)
er avstand mellom hastighetsvektorene
Hastigheten i et gitt punkt er

## Slide 22: Arealelementet for kanalstrøm er gitt ved dA=wdy

## Slide 23: Arealelementet for rørstrøm er gitt ved dA=

## Slide 24: Når hastigheten ikke er normal på arealet må hastighetsvektoren prikkes med normalen til flaten (arealet)
Vi får ikke bidrag til fra hastighets-komponenten som er tangentiell til arealelementet kun bidrag fra normalkomponenten
Størrelsen til normalkomponenten er gitt ved
n er flatenormalen

## Slide 25: Individuell: Hva er uttrykt ved og ?
Vi får ikke bidrag til fra hastighets-komponenten som er tangentiell til arealelementet kun bidrag fra normalkomponenten
Størrelsen til normalkomponenten er gitt ved
n er flatenormalen
Hva eruttrykt ved og

## Slide 26: Hva er uttrykt ved og er
Vi får ikke bidrag til fra hastighets-komponenten som er tangentiell til arealelementet kun bidrag fra normalkomponenten
Størrelsen til normalkomponenten er gitt ved
Husk: er en enhetsvektor () som står normalt på flaten overalt og
n er flatenormalen

## Slide 27: Når hastigheten ikke er normal på arealet må hastighetsvektoren prikkes med normalen til flaten (arealet)
Vi får ikke bidrag til fra hastighets-komponenten som er tangentiell til arealelementet kun bidrag fra normalkomponenten
Størrelsen til normalkomponenten er gitt ved
Her er vinkelen mellom hastighetsvektoren og enhetsnormalen til arealelementet
Vi får:
Husk: er en enhetsvektor () som står normalt på flaten overalt og

## Slide 28: Massestrøm/massefluks er volumstrøm ganger egenvekten til fluidet
Volumstrømmen
Massestrømmen

## Slide 29: Massestrøm/massefluks er volumstrøm ganger egenvekten til fluidet
Volumstrømmen
Massestrømmen
Definisjon for massestrøm :

## Slide 30: Massestrøm/massefluks er volumstrøm ganger egenvekten til fluidet
Volumstrømmen
Massestrømmen
Definisjon for massestrøm :
Hviser konstant over tverrsnitt A:

## Slide 31: Volum- og massestrøm oppsummért

## Slide 32: EFM Eksempel 5.1
Luft strømmer med en viss massestrøm i et rørtverrsnitt, se tallverdier i figur (Diameter: 0.3 m)
Hva blir volumstrømmen ?
Ddiameter = 0.3m

## Slide 33: EFM Eksempel 5.1
Hva blir volumstrømmen ?
Ddiameter = 0.3m

## Slide 34: EFM Eksempel 5.1
Volumstrømmen er
Hva blir middelhastigheten ?
Ddiameter = 0.3m

## Slide 35: EFM Eksempel 5.1
Volumstrømmen er
Hva blir middelhastigheten ?
Ddiameter = 0.3m

## Slide 36: Individuell: EFM Eksempel 5.2
Kanalstrøm med en uniform hastighet på 12 m/s (konstant over tverrsnittet) parallell med kanalbunnen
Strømningsdybden er 60 cm, målt vertikalt
Hva blir volumstrømmen per breddeenhet (inn i papiret) av kanalen?
Hint: Vinkelen skal med!

## Slide 37: Volumstrømmen: Hastighetsvektoren har en vinkel mot arealet
Hva blir volumstrømmen per breddeenhet av kanalen?

## Slide 38: EFM Eksempel 5.2
Hva blir volumstrømmen per breddeenhet av kanalen?
Per breddeenhet (

## Slide 39: Smøre pålegg på brødskiva: Bestem et uttrykk for volumstrømmen
Kanalstrømning med varierende hastighet over dybden
Bestem et uttrykk for volumstrømmen
)
Knivens hastighet: umax

## Slide 40: Individuell: Smøre pålegg på brødskiva: Bestem et uttrykk for volumstrømmen
Kanalstrømning med varierende hastighet over dybden
Bestem et uttrykk for volumstrømmen Q
Kniven har bredde w som går inn i papiret
)
Knivens hastighet: umax

## Slide 41: Individuell: Smøre pålegg på brødskiva: Bestem et uttrykk for volumstrømmen
Kanalstrømning med varierende hastighet over dybden
Bestem et uttrykk for volumstrømmen Q
Kniven har bredde w som går inn i papiret
Tips:
)
Knivens hastighet: umax
)

## Slide 42: Løsning på tavlen: Bestem et uttrykk for volumstrømmen
Kanalstrømning med varierende hastighet over dybden
Bestem et uttrykk for volumstrømmen Q
Kniven har bredde w som går inn i papiret
Tips:
)
Knivens hastighet: umax
)

## Slide 43: Middelhastighet vs. maks hastighet for ulike situasjoner

## Slide 44: Middelhastighet vs. maks hastighet for ulike situasjoner

## Slide 45: Agenda
Volum- og massestrøm
Kontrollvolum og Reynolds transportteorem

## Slide 46: Lukket system – også kalt kontrollmasse
Et system der det ikke er noen transport av masse gjennom grenseflatene til systemet
  Altså ingen utveksling av masse mellom systemet og omgivelsene
  Kontrollmassen kan bevege seg og deformeres, men massen er bevart
Vi følger en bestemt ansamling av masse hele tiden (de samme molekylene) – et Lagrangeperspektiv
Samme masse (de samme molekylene) hele tiden

## Slide 47: Åpent system – oftere kalt kontrollvolum
Et system der det tillates transport av masse gjennom grenseflatene til systemet (kalt kontrollflatene til kontrollvolumet)
  Man studerer et bestemt volum i rommet i stedet for en bestemt masse, som i et lukket system
  Kontrollvolumet kan bevege seg og deformeres, men massen i volumet er ikke nødvendigvis bevart
Vi studerer et bestemt område i rommet – et Eulerperspektiv
Molekylene i CV kan byttes ut med tiden og CV har varierende total masse hvis massestrøm inn ≠ massestrøm ut
Man velger fritt! Grenseflatene trenger ikke svare til fysiske flater – man velger det som egner seg best for å løse et gitt problem.

## Slide 48: Kontrollvolum vs. lukkede systemer – oppsummert
Kan også ha et volum med fast størrelse, men som beveger seg med konstant eller varierende hastighet

## Slide 49: Hvordan formulere fysiske lover for et kontrollvolum?
Fysiske lover er i utgangspunktet formulert som tidsderiverte størrelser for partikler eller lukkede systemer med en fast masse :
  Bevaring av masse for lukket system
  Bevaring av bevegelsesmengde (momentum), dvs. Newtons 2. lov, for lukket system
Reynolds transportteorem

## Slide 50: Transport av gjennom kontrollflater
(f.eks. masse, bevegelsesmengde, energi) transporteres inn og ut av et kontrollvolum – vi må uttrykke dette matematisk
Ved uniform hastighet over tverrsnittene 1 og 2 blir netto massetransport ut av CV:

## Slide 51: Transport av gjennom kontrollflater
Uttrykt med vektorer:
Retningen på transporten er nå bakt inn i prikkproduktet – positiv for transport ut og negativ for transport inn
Kan skrives kompakt som

## Slide 52: Transport av gjennom kontrollflater
Vi har
Med dot-notasjon:
Netto transport av ut av kontrollvolumet:
Netto transport av ut av kontrollvolumet ved variasjon i størrelsene over kontrollflaten:

## Slide 53: Reynolds transportteorem knytter sammen fysiske lover formulert for et lukket system og for et kontrollvolum
Lukket system (en gitt masse)
Kontrollvolum (et valgt volum)
Fysisk lov:
Fysisk lov: ???
Reynolds transportteorem tar utgangspunkt i et tidspunkt der det lukkede systemet og kontrollvolumet sammenfaller
Fysisk lov fra RTT: Massestrøm ut – massestrøm inn = endring i masse i CV per tidsenhet

## Slide 54: Hvordan formulere fysiske lover for et kontrollvolum?
Svar: Reynolds transportteorem
Det ser litt voldsomt ut, men ta det med ro – vi skal forenkle etter hvert:
Et verktøy som gir oss alle likningene vi trenger nesten uten ekstra innsats når vi først har teoremet på plass
Bevaring av masse  Kontinuitetslikningen
Bevaring av bevegelsesmengde  Impulslikningen
Bevaring av spinn  «Spinnlikningen»
Bevaring av energi  Energilikningen («Bernoullis likning med tap»)
La oss se på leddene som inngår i transportteoremet
Endring i med tiden for kontrollvolumet
Endring i med tiden for et lukket system (ls)
Netto transport av ut av kontrollvolumet
Lukket system – Lagrange
Kontrollvolum – Euler

## Slide 55: Ekstensive og intensive egenskaper i et system
Sammenhengen mellom en ekstensiv egenskap og en intensiv egenskap
Mengden av den ekstensive egenskapen i et kontrollvolum:
Reynolds transportteorem er formulert vha. og
  Vi skal bruke det for masse, energi og bevegelsesmengde
Ekstensive egenskaper (generelt symbol ) er avhengig av mengde masse i systemet
  Eks. masse, bevegelsesmengde, energi, tyngde
  Det blir mer av den ekstensive egenskapen når massen til et system øker
Intensive egenskaper (generelt symbol ) er uavhengig av mengde masse i systemet
  Eks. trykk, temperatur, tetthet

## Slide 56: Reynolds transportteorem (RTT) – utledning
Se figur: Et lukket system beveger seg gjennom et fast kontrollvolum
Ved tiden består det lukkede systemet av massen i kontrollvolumet og massen som er på vei inn:
Tilsvarende ved tiden

## Slide 57: Reynolds transportteorem (RTT) – utledning
Den tidsderiverte av for det lukkede systemet blir

## Slide 58: Reynolds transportteorem (RTT) – utledning
Den tidsderiverte av for det lukkede systemet blir
Endring av i kontroll-volumet med tiden:
Transport av ut av kontrollvolumet
Transport av inn i kontrollvolumet
Sum er lik netto transport av ut av kontrollvolumet:

## Slide 59: Reynolds transportteorem (RTT)
Vi får RTT:
RTT beskriver situasjonen akkurat i det øyeblikket det lukkede systemet opptar kontrollvolumet
Gir en link mellom Lagrangebeskrivelse og Eulerbeskrivelse
Endring i med tiden for kontrollvolumet
Endring i med tiden for et lukket system
Netto transport av ut av kontrollvolumet
Lukket system – Lagrange
Kontrollvolum – Euler
RTT gjelder også for et bevegelig kontrollvolum (ofte nyttig) når vi tolker som den relative hastigheten mellom fluidet og kontrollflaten:

## Slide 60: Reynolds transportteorem (RTT)
Forenkling når vi har et bestemt antall innløps- og utløpstverrsnitt og og er konstante over hvert tverrsnitt:
Uttrykt ved massefluks inn/ut ( og kan her variere over tverrsnitt, ikke ):